# Несколько комментариев в связи с задачами и терминологией из учебника Некрасова А.И. (1965г).

70 (стр. 349). Дана неподвижная прямоугольная система координат Oxyz. Вокруг оси Ох равномерно вращается некоторая система отсчета I, совершая полный оборот в 2 секунды.  Относительно системы 1 другая система II равномерно вращается вокруг оси, совпадающей в данный момент с осью Оу, совершая один оборот в 4 с. Наконец, относительно системы II  вращается равномерно некоторая материальная система III вокруг  оси «дельта», которая в данный момент образует с осью Oz угол в 45 градусов и наклонена к осям Ох и Оу под равными углами; в этом последнем движении материальная система совершает полный оборот в 0,5 секунды. Найти величину мгновенной угловой скорости материальная системы относительно неподвижной системы Oxyz, а также положение мгновенной оси вращения.

Своя трактовка условия:

некоторая материальная система 3 (пропеллер вентилятора) вращается относительно произвольно ориентированной оси «дельта» (диагональ кабины центрифуги) системы координат, связанной с некоторым абсолютно твердым телом, которое, в свою очередь, находится внутри другого абсолютно твердого тела (кабина центрифуги), вращающегося вокруг оси Оу1 связанной с ним системы координат. Но и это тело находится внутри другого твердого тела, которое может вращаться вокруг оси Ох неподвижной системы отсчета наблюдателя (центрифуга).

Уравнения движения системы 1 относительно неподвижной системы наблюдателя, угловая скорость :

;  ;  .

Уравнения движения системы 2 относительно неподвижной системы наблюдателя, угловая скорость :

;  ;    .

Уравнения движения системы 3 относительно неподвижной системы наблюдателя (угловая скорость ) можно записать только в новой системе координат, одна из осей которой совпадает с осью «дельта»:

;  ;  .

Чтобы воспользоваться принципом суперпозиции, необходимо привести последнюю систему к единой общей для всех рассматриваемых движений неподвижной системе координат наблюдателя. Для этого следует воспользоваться стандартными афинными преобразованиями (Корн, стр. 76) как для переменных Лагранжа

;  ;  ,

так и для переменных Эйлера

; ;    ,

где  t11, t21, t31 – направляющие косинусы оси , t12, t22, t32 – направляющие косинусы оси , t13, t23, t33 – направляющие косинусы оси .

Сначала перейдем в уравнениях (3) к единым переменным Лагранжа

;

;  .

Затем перейдем с помощью соотношений (е) к единым переменным Эйлера

x =  +

+ +

+ ;

y =  +

+ +

+ ;

z =  +

+ +

+ .

Такие громоздкие уравнения описывают вращение твердого тела относительно оси «дельта» в фиксированной системе координат наблюдателя.

Теперь можно переходить к суперпозиции движений, принимая во внимание, что именно это движение является вложенным в движение (2).  Таким образом, суперпозицию движений 2 и 3 описывают уравнения

x = { +

+ +

+ }*cos((() +

+{ +

+ +

+ }* sin((() ;

y =  +

+ +

+ ;

z = -{ +

+ +

+ }*sin((() +

+{ +

+ +

+ }* cos((() .

Заключительная подстановка приводит к окончательным уравнениям движения, заданным в условиях задачи, записанным в фиксированной системе отсчета наблюдателя

x = { +

+ +

+ }*cos((() +

+{ +

+ +

+ }* sin((() ;

y = { +

+ +

+ }cos((()-

-<[ -{ +

+ +

+ }*sin((() +

+{ +

+ +

+ }* cos((() ]>sin((();

z = { +

+ +

+ }sin((()+

+<[ -{ +

+ +

+ }*sin((() +

+{ +

+ +

+ }* cos((() ]>cos((().

Это и есть уравнения совмещенного движения, которые позволяют определить компоненты скоростей и ускорений в любой момент времени, т.е. при любых угловых смещениях и при любом законе их изменения. Для их проверки убедимся в равенстве текущих координат начальным в исходном состоянии, когда все угловые смещения равны 0:

x =  + += (;

y = + +  = (;

z = + + = (.

Чтобы найти угловую скорость и положение мгновенной оси вращения, необходимо найти уравнения для скоростей и зафиксировать некоторый момент времени. Для рассматриваемых в задаче условий следует принять все угловые смещения равными 0. Для перехода к более компактным записям есть смысл рассмотреть различные варианты преобразований, которые давали бы дополнительное обоснование векторного разложения угловых скоростей и вытекающего отсюда же алгебраического сложения одноименных компонент. Тогда можно сразу записать окончательный результат для компонент общей угловой скорости по осям координат

(2(+(=3(; 2(+0,5(=2,5(;  0,707*4(=2,8()

и для направляющих косинусов положения мгновенной оси вращения

cos(x, m) = 3:(/2); cos(y, m) = 2,5:( /2); cos(x, m) = 2,8:( /2).

Аналог 71 (стр. 339). Стержень В1Д1 может  вращаться вокруг своей оси с угловой скоростью  . К нему приделан стержень В1В2 а к последнему – стержень В2Д2, параллельный стержню В1Д1. На стержне В2Д2 находится диск, который может вращаться вокруг стержня В2Д2  с угловой скоростью . На диске находится точка А. Показать, что при одновременном вращении стержня В1Д1 и диска на стержне В2Д2 точка А «получит такую линейную скорость, как если бы она вращалась вокруг оси ВД и угловой скоростью 1+2. Определить положение мгновенной оси вращения.

В рассматриваемом примере вложенным будет вращение диска относительно оси стержня В2Д2

;  .

Наложенное движение – вращение вокруг оси стержня В1Д1

;   .

Уравнения совмещенного движения

;  ;

Эти же уравнения можно представить в виде

;

.

После дифференцирования по времени находим компоненты скорости

;

.

Положение мгновенного центра скоростей определяют уравнения

;   .

В любой момент времени, когда у=0 (при ) мгновенный центр скоростей отстоит от стержня В1Д1  на расстоянии

.

Следовательно, мгновенная ось вращения ВД делит расстояние между осями В1Д 1 и В2Д 2 в отношении (а= В1В2)

В1В*()=( В1В+В В2) или  ,

что совпадает с результатом в учебнике, но приведенное в кавычках утверждение требует дополнительного пояснения.