X ВСФПТПМ, 24-30 августа 2011, Нижний Новгород, Россия

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ОБРАТИМОЙ И НЕОБРАТИМОЙ ДЕФОРМАЦИИ

Ю.А. Алюшин

Московский государственный горный университет

Из закона сохранения энергии, каждая составляющая которой представлена произведением инвариантов уравнений движения в форме Лагранжа и соответствующих физических свойств материала или среды, в которой происходит движение, получены соотношения, близкие к используемым в теориях упругости и пластичности. Предложены  энергетическая интерпретация и способы определения новых физических свойств, в том числе среднего напряжения в исходном состоянии материала. Показаны преимущества дифференциальных уравнений движения в форме Лагранжа, приведены примеры их решений для «пляшущего моста» и линейного растяжения.

Энергетическая модель механики применяется при решении различных задач, в частности обработки металлов давлением [1, 2]. Вместе с тем, определенные трудности, связанные с прогнозированием разрушения и свойств материалов после различных видов обработки, побуждают к их развитию с ориентацией на применение физических свойств вместо механических.

Любые, значимые с точки зрения механики, внешние воздействия и внутренние изменения должны проявляться в уравнениях движения, например, в форме Лагранжа

,						(1)

где t –время, ,  - переменные Эйлера и Лагранжа, соответственно. Из этого следует, что локальные инварианты  системы (1), включая 3 модуля векторов перемещения, скорости и ускорения, 6 инвариантов тензоров деформации  и скорости деформации , а также пройденный частицей путь и 3 интеграла по времени от инвариантов тензора скорости деформации, несут всю информацию, необходимую для определения характеристик, связанных с движением и изменением состояния частиц сплошной среды. Следовательно, энергия Е, как обобщенный скаляр любых видов движения, должна зависеть от перечисленных независимых инвариантов, а закон сохранения энергии В ПРОСТЕЙШЕМ СЛУЧАЕ, с учетом внешних воздействий Ее, для бесконечно малой частицы объемом  можно записать в виде

,	УЧЕСТЬ ТЕПЛОВУЮ				(2)

где скалярные коэффициенты  обеспечивают единую размерность слагаемых и характеризуют физические свойства частицы или среды, в которой происходит движение.

Выражая инварианты через компоненты соответствующих тензоров и приравнивая коэффициенты при множителях , из закона сохранения энергии (2) получаем информацию о физических свойствах ki. В частности, из условия инвариантности мощности деформации по отношению к выбору системы отсчета скоростей получаем дифференциальные уравнения движения , в которые входят коэффициенты при компонентах перемещения и скорости  = (0g,  = ρ0/2 – они определяют потенциальную и кинетическую энергию частицы. Множители k5, k6, k7 линейного, квадратичного и кубического инвариантов  тензора деформации  определяют напряжения  на гранях фиксированной частицы [2]

,				(3)

где  - алгебраические дополнения элементов  матрицы производных системы уравнений (1). Свойства k8, k9, k10 участвуют в самоорганизации процессов деформации, k4, k11, k12, k13 определяют процессы диссипации на границах и внутри объема деформируемой массы материала.

Принимая во внимание соотношения , , , для напряжений Коши с учетом (3) получаем

.	 (4)

При k5 = 0 или   тензор напряжений (4) становится симметричным. Так как , из инвариантного соотношения  следует, что коэффициент k7 может определять выбор начала отсчета шкалы средних напряжений. В исходном состоянии , , , . Для изотропных материалов напряжение  зависит от теплоемкости сТ, плотности  и коэффициента линейного расширения : . В соответствии с законом Грюнайзена [3] правая часть должна оставаться постоянной. Это дополнительно свидетельствует о том, что коэффициенты  характеризуют физические свойства среды, а величину  можно рассматривать как меру массовой плотности энергии в исходном состоянии материала. Если считать , коэффициенты k5, k6, k7  можно определить из условий пропорциональности шаровых тензоров и девиаторов ,   , откуда

,		,	.

При  изложенное можно рассматривать как энергетическую интерпретацию уравнений упругой и пластической деформации. С другой стороны, учитывая, что  входит в уравнения (4) только для нормальных напряжений, есть достаточно оснований считать допустимым предположение , тогда ,  ,   при любом . Предположения непротиворечивы при , где G – модуль сдвига. Другие возможные варианты определения коэффициентов  рассмотрены в работе [4].

При k5 =const и любой зависимости k6  от условий деформации, например, при упрочнении материала с изменением , дифференциальные уравнения движения преобразуются в уравнения Пуассона

,

методика решения которых разработана достаточно хорошо. В качестве примера рассмотрены уравнения поперечных колебаний пластины («пляшущего моста») с фазовой частотой  [1/с] при скорости распространения упругой волны с2 =2k6 /(0  [м/с]

,	    ,

и линейного растяжения стержня с гиперболическими функциями, например, для координаты х с граничным условием х = 0 при α = 0

,

где  – максимальное значение координаты α. Дифференцирование уравнений по переменным Лагранжа и времени позволяет найти все локальные, а затем и интегральные по объему или времени характеристики движения.

Зная коэффициенты , можно определить энергетические изменения в окрестности каждой частицы при ее деформации в соответствии с уравнением

.

Переход к физическим характеристикам материалов ki создает предпосылки для учета энергетических изменений за счет любых факторов, включая термическую обработку и обработку давлением, которые в конечном итоге определяют эксплуатационные свойства изделий.

Литература

- Алюшин Ю.А. Энергетические основы механики. Учеб. пособ. для вузов. – М.: Машиностроение, 1999.- 192 с: ил.

- Алюшин Ю.А. Энергетическая шкала средних напряжений и физические свойства металлов в области обратимых и необратимых деформаций // Проблемы машиностроения и надежности машин. 2010. №3. С. 95-104.

- Ландау Л. Д., Лифшиц E. M. Статистическая физика. 3 изд., ч. 1, M.: Наука, 1973. 456 c: ил.

- Алюшин Ю.А. Определяющие соотношения при лагранжевом описании обратимой и необратимой деформации // Проблемы машиностроения и надежности машин.  2007. №5. С. 47-56.