УДК 531.8 (075.8)

Алюшин Ю.А., Еленев С.А.

КИНЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ШАРНИРНО-РЫЧАЖНЫХ МЕХАНИЗМОВ С ОПИСАНИЕМ ДВИЖЕНИЯ В ФОРМЕ ЛАГРАНЖА

Предложена методика кинематического анализа шарнирно-рычажных механизмов с описанием движения в форме Лагранжа, которая позволяет перейти к явной форме математического описания координат, компонент скоростей и ускорений любых точек, заданных лагранжевыми (начальными) координатами, а также повысить точность расчетов, в том числе в окрестности критических точек, в частности, точек возврата. Приведены соотношения между угловыми скоростями и ускорениями различных звеньев для наиболее распространенных схем кривошипных механизмов. Приведен пример применения методики для механизма Чебышева. Методика способствует снижению трудностей при разработке программ расчета, удобна при использовании электронных таблиц Excel, имеет преимущества при анализе шатунных кривых, в частности, при определении мест крепления инструмента с заданной шатунной кривой, а также при последующем динамическом анализе механизмов.

Шарнирно-рычажные механизмы находят широкое применение в различных областях промышленности и предназначены для преобразования движения или энергии с целью замены или облегчения физического труда. Кинематический анализ предусматривает исследование движения с геометрической точки зрения, без анализа сил, вызывающих это движение.

До настоящего времени широкое распространение имеют графические методы кинематического анализа плоских механизмов [1-2]. Они наглядны и универсальны, но не всегда обеспечивают необходимую точность.

Аналитические методы позволяют с любой точностью описать математические связи между кинематическими и геометрическими параметрами, т.е. размерами звеньев. Однако описанная в учебной и периодической литературе методика аналитического анализа ориентирована в основном на численное дифференцирование по времени геометрических соотношений, характеризующих кинематические связи механизма. Расчет «аналогов скорости и ускорений» на основе векторных уравнений замкнутости контуров с последующим их проектированием на выбранные оси координат приводит к достаточно громоздким формулам.

Существенному снижению математических трудностей аналитического описания кинематических соотношений для механизмов любой сложности, в том числе пространственных, способствует переход к описанию движения в форме Лагранжа [3-4]. При этом для абсолютно твердых тел, в качестве которых обычно рассматривают звенья механизмов, общий случай движения можно представить как суперпозицию поступательного движения некоторого полюса (не обязательно совпадающего с центром масс) и вращения тела относительно выбранного полюса [1-4].

Для вывода общих уравнений пространственного движения абсолютно твердых тел рассмотрим зависимости между координатами двух произволь-ных, но фиксированных в лагранжевом пространстве (вмороженных в абсолютно твердое тело), точек, которые обозначим через Р и М. Точку Р примем за полюс, поступательно перемещающийся в пространстве наблюдателя xi . Координаты точек в исходном состоянии тела, при t=0, примем за переменные Лагранжа и обозначим их греческими символами Р0() и М0(). В произвольный момент времени t > 0 рассматриваемые точки займут некоторое положение с текущими координатами xi (переменные Эйлера): Р() и М().

Между начальными координатами рассматриваемых точек имеют место соотношения

; ,	

где φox, φoy, φoz  – углы, образованные отрезком Р0М0 с осями координат.

Для текущего состояния соответственно можно записать

; ; 	,	(2)

где  φx, φy, φz  – текущие углы отрезка РМ с осями координат.

##### Переходя к приращениям

; ;

и используя известные соотношения для косинуса суммы углов, первое из уравнений (2) можно записать в виде

(3)

Еслии рассматриваемое тело предполагается абсолютно твердым, расстояние РМ между полюсом и рассматриваемой точкой должно оставаться неизменным, т.е. Р0М0 = РМ = L = const. С учетом этого замечания и системы (1) в уравнении (3) можно провести замену

.					(4)

Второе произведение  находим из геометрических соотношений

Это же соотношение следует из уравнения (4): возводим обе части уравнения в квадрат

и вычитаем их из квадрата длины

После соответствующих замен, вместо уравнений (2) получаем

;

;		(5)

.

Результаты для других координат yM и zM получены аналогично.

В окончательных уравнениях индекс М для произвольной точки, использованный выше для определенности рассуждений, можно снять. Такая форма уравнения принята ниже. С другой стороны, индекс Р несет важную информацию о конкретно выбранной в качестве полюса точке при описании движения.

Таким образом, для однозначного описания движения абсолютно твердого тела в каждом конкретном случае необходимо знать 6 функций времени: 3 координаты полюса (xi)P и 3 угла поворота тела относительно осей координат неподвижного пространства наблюдателя φx, φy, φz.

Заметим, что подкоренное выражение может быть представлено через переменные Лагранжа (без использования расстояния L между частицами Р и М):

;

;			(5а)

.

Вторая форма (5а) удобна при переходе от пространственного движения к плоскому. В этом случае , ===, третье уравнение обращается в тождество, а первые два преобразуются к виду

;

.			(6)

При плоском движении  и , тогда, переходя к обозначениям без индекса , уравнения (6) принимают вид

;

.			(6а)

Последовательное дифференцирование уравнений (5) или (6) позволяет определить компоненты скорости  и ускорения . При плоскопараллельном движении для краткости записи правую часть можно представить через переменные Эйлера

;

;		(7)

;

.	(8)

Из приведенных зависимостей как частные случаи следуют соотношения для кривошипа или коромысла, совершающего вращательные или колебательные движения вокруг неподвижной оси, например с координатами (a, b). Тогда вместо (7-8) соответственно получаем

;

;

; ;				(9)

; .

Зависимости (6-8) позволяют определить любые геометрические характеристики движения, включая кривизну траекторий, положение мгновенных центров скоростей или ускорений и пр. В частности, при плоскопараллельном движении для кривизны траекторий можно воспользоваться уравнением

,

где |v| - модуль вектора скорости частицы

.

Для определения положения мгновенных центров скоростей следует приравнять нулю правые части уравнений (7). В результате получаем значения их координат в пространстве переменных Эйлера

;  ,

или Лагранжа

;    .

Для мгновенных центров ускорений в пространстве переменных Эйлера из уравнений (8) получаем

; .		(10)

Координаты мгновенного центра ускорений в пространстве переменных Лагранжа в дальнейшем легко найти из уравнений (6) по известному положению механизма (углу ) и его эйлеровым координатам (10)

;

.

Так как входящие в правые части уравнений величины определяются на предшествующих стадиях, расчеты на ЭВМ не приводят к каким-либо сложностям.

Полученные формулы применимы для определения кинематических характеристик движения любых точек, заданных начальными координатами (), при произвольном движении абсолютно твердого тела.

Для различных типов механизмов текущие значения координат полюса и углов, как и в общепринятой методике [1-2], определяются положением приводного звена и наложенными кинематическими связями. Ниже рассмотрены общие уравнения для расчета углов, угловых скоростей и ускорений для наиболее распространенных типов механизмов.

Кривошипно – ползунный механизм

Принятые обозначения углов и расстояний между осями шарниров приведены на схеме (рис. 1). В общем случае движение приводного звена ОА может быть неравномерным, например, если оно является частью кривошипно-коромыслового механизма (см. рис. 2). Координаты, компоненты скорости и ускорения точек, принадлежащих звену ОА, определяются уравнениями (9) при a=0 и b=0, так как ось шарнира совпадает с началом принятой системы координат. Для кривошипа АВ справедливы уравнения (6-8) c соответствующей заменой полюса (ось шарнира А) и угла ( вместо ).

Текущее значение угла  должно обеспечивать положение оси шарнира В на заданной прямой y=b= const, следовательно в любой момент времени должно выполняться условие

.

Последовательным дифференцированием находим первую и вторую производные, которые определяют угловые скорости и ускорения частиц звена 2 с шарнирами А и В

;

.

Полученные уравнения предусматривают возможность двух решений соответственно для двух возможных вариантов сборки механизма (второй вариант на рис. 1 показан пунктиром).

Так как ползун перемещается поступательно, компоненты скорости и ускорения его частиц совпадают с соответствующими значениями оси шарнира В.

### Кривошипно – коромысловый механизм

Кривошипно-коромысловый механизм (рис. 2) имеет две неподвижные в пространстве наблюдателя оси шарнира О (приводной кривошип, ось совмещена с началом координат) и О1(a, b) (ведомое коромысло). Кривошип ОА вращается с угловой скоростью  и угловым ускорением , которые зависят от особенностей механизма, привода и выполняемых технологических операций. В общем случае они являются функциями времени и в особых случаях подлежат определению на основе результатов динамического анализа.

Начальные и текущие значения углов ,  и  должны удовлетворять условию неизменности расстояния между осями шарниров, которое в проекциях на оси координат имеет вид

; .		(11)

Преобразуем систему к одному уравнению с одним неизвестным

,

где , . После перехода к тангенсу половинного угла получаем

,			(12)

где . Два возможных результата соответствуют, как и для кривошипно-ползунного механизма, двум вариантам сборки механизма (см. рис. 2). В дальнейшем угол  может быть определен по одной из формул

либо   .

Предпочтение следует отдавать формуле, для которой правая часть имеет одинаковый знак в переходных зонах между смежными квадрантами системы координат. Возможно также применение формулы

.

Угловые скорости шатуна и коромысла удобнее получить, продифференцировав по времени не результат (12), а систему (11), откуда

;  .

Аналогичным образом для угловых ускорений находим

; , 		(13)

где

;

.

Применение аналитических зависимостей типа (13) необходимо при кинематическом анализе механизма в области критических точек, например, точек возврата. В других случаях не исключено применение численных методов анализа с заменой фактических графиков изменения рассматриваемых функций среднеквадратичными параболами второго или третьего порядка.

### Кулисные механизмы с подвижной и неподвижной осями направляющей

Кулисные шарнирно - рычажные механизмы содержат низшие кинематические пары, в состав которых входит подвижное (вращающееся, качающееся или поступательно движущееся) звено, образующее с другим подвижным звеном поступательную скользящую пару.

Из множества различных вариантов ниже рассмотрены две схемы, приведенные на рис. 3 и рис. 4. В каждой из них кулисная пара состоит из шатуна 2 (совершает составное движение) и коромысла 3 (совершает вращательное движение). Принципиальное отличие состоит в различии их относительных размеров и, соответственно, масс, что оказывает существенное влияние на динамические характеристики механизма.

В качестве исходных данных предполагаются известными расстояния между неподвижными опорами (a, b) и осями шарниров Li.

Начало координат системы отсчета наблюдателя совмещено с осью вращения кривошипа, уравнения движения для которого, в соответствии с уравнениями (9) при a=0 и b=0, имеют вид

; 	,

где  - угол поворота кривошипа за рассматриваемый интервал времени,  - угол наклона принадлежащей кривошипу прямой ОА по отношению к оси “х”, ,  - начальные (лагранжевы) координаты частиц в начальный момент времени при , когда .

Для рассматриваемого механизма принадлежащая коромыслу прямая KD, уравнение которой в общем случае имеет вид

,

должна проходить через точки с координатами А(), D(a, b) и, следовательно, удовлетворять системе уравнений

;		 ,

откуда для неизвестных m и k находим

;	.

Расстояние между осями шарниров А и D зависит от угла поворота кривошипа

.			(14)

Наклон прямой АD определяет первая производная

.			(15)

При выполнении анализа необходимо учитывать возможность двух вариантов сборки и выбора соответствующего одного из двух углов  по уравнению (15).

После дифференцирования по времени для первой производной , определяющей не только угловую, но также линейные скорости и ускорения частиц шатуна и коромысла, находим

,			(16a)

или

.			(16b)

Учитывая , для второй производной можно записать

.     (17)

Уравнения (14-17) позволяют определить координаты, скорости и ускорения любых частиц или геометрических точек пространств, например центров масс, связанных с каждым из звеньев механизма, а также положение мгновенных центров скоростей или ускорений, кривизну траекторий, шатунные кривые и другие кинематические характеристики, связанные с движением рассматриваемого механизма.

Для кинематической схемы механизма с неподвижной осью вращения направляющей (рис. 4) уравнения кинематических связей

;	  		(18)

позволяют определить угол наклона коромысла и линии АК

,					(19)

а также текущее расстояние между осями шарниров А и D

.			(20)

Дифференцируя уравнение (19), для производных получаем

;

.

В качестве примера использования описанной методики на рис. 5 приведены шатунные кривые для точки M -образного механизма Чебышева, построенного на основе кривошипно – коромыслового механизма (рис. 2), при значениях L2 = L3 = BM = b. В качестве базового использован размер коромысла b = 10 при удалении точки M от оси А на расстояние 2b = 20. Точка М принадлежит шатуну и лежит на продолжении линии АВ, соединяющей оси шарниров. В соответствии с рекомендациями [5] при радиусе приводного кривошипа “r” для максимального приближения траектории точки М к прямой линии расстояние между неподвижными осями кривошипа и коромысла должно составлять

a = (2b+r)/3.			(21)

Как следует из рис. 5, вид траектории зависит от соотношения r/b. Наибольшей протяженности участка траектории, приближающегося к прямой, соответствует значение радиуса кривошипа r/b=0,5. При уменьшении расстояния a участок прямой также уменьшается, а при  увеличении – участок прямой преобразуется в волнистую линию с двумя максимумами.

На кривых указаны 24 метки, соответствующие положению точки М при повороте кривошипа на каждые 15о. Особо следует отметить повышение скорости прохождения криволинейного участка траектории при значениях r/b>0,65, частица М за короткий промежуток времени переходит с одной крайней точки прямолинейной траектории на другую.

При уменьшении радиуса кривошипа r/b<0,2 отдельные участки траектории можно приблизить к прямой линии, но за счет изменения сборки механизма, чему соответствует изменение знака второго слагаемого в уравнении (21).

Значения скоростей и других характеристик достаточно просто получить с помощью приведенных выше формул в аналитической форме или численно, например, с помощью электронных таблиц Excel, входящих в стандартный набор офисных программ для персональных компьютеров.

Описанная методика имеет преимущества при анализе шатунных кривых, в особенности вблизи критических точек, например, точек возврата, позволяет достаточно просто найти траекторию движения инструмента в пространстве переменных Лагранжа по заданной шатунной кривой. Однако наибольшие её преимущества проявляются при последующем динамическом анализе механизмов.

Преимущества описания движения в форме Лагранжа в других задачах механики отражены в работах

Алюшин Юрий Алексеевич – доктор технических наук, профессор кафедры «Теоретическая механика» Московского государственного технологического университета «СТАНКИН»

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Артоболевский И.И. Теория механизмов и машин: Учеб. для втузов – М.: Наука, 1988. 640 с.

- Фролов К.В. Теория механизмов и машин. Учеб. для вузов М.: Высш. школа, 1980. 446 с.

- Алюшин Ю.А. Энергетические основы механики. М.: Машиностроение, 1999. 192 с.

- Алюшин Ю.А., Еленев С.А., Кузнецов С.А. Механика деформируемого и абсолютно твердого тела в пространстве переменных Лагранжа. «Проблемы машиностроения и надёжности машин». 2001 №2, стр. 3-11

- Чебышев П.Л. Научное наследие. Вып. II. Теория механизмов. М.-Л.: АН СССР, 1945. 192 с.

Рис. 1 к ст. Алюшина Ю.А., Еленева С.А. «Кинематический анализ … механизмов…»

Рис. 2 к ст. Алюшин Ю.А., Еленева С.А. «Кинематический анализ …»

Рис. 3 к ст. Алюшина Ю.А., Еленева С.А. «Кинематический анализ …»

Рис4 к ст. Алюшина Ю.А., Еленева С.А. «Кинематический анализа …»

Рис. 5 к ст. Алюшин Ю.А., Еленева С.А. «Кинематический анализ …»

# Text boxes

(

## D

(

у

х

# K

A

## O

a

b

(

(

(

х

b

B

L2

L2

# L1

# А

b



y

# x

# О

(

## В

(

# K

A

## O

a

b