МГТУ “СТАНКИН”

Кафедра “Теоретическая механика”

Курсовая работа

Выполнили студенты гр. М-4-12				Авдеев

Завгородний С.С.

Принял профессор						Алюшин Ю.А.

Кинематический и динамический анализ

кривошипно – кулисно - ползунного

механизма

# Москва – 2000

# Задание

1.Составить программу для полного кинематического и динамического анализа механизма с заданной схемой.

2.Исследовать влияние указанных параметров (расстояния между осями шарниров,  углы наклона направляющих, координаты центров масс, величины масс и т.д.)	на заданные  энергетические  характеристики механизма (усилие на ползуне, момент на приводном валу, КПД, устойчивость и прочее).

3.Предложить конструктивные решения для оптимизации механизма по заданным параметрам, по расположению регулировочных, предохранительных и исполнительных органов.

Содержание

Введение												3

- Кинематический анализ								          4

- Динамический анализ									9

К данной работе прилагается исполняемый файл, написанный в среде разработки C++Builder. Данная программа позволяет увидеть механизм в движении (при этом возможно в реальном времени изменять расстояния между осями шарниров), а также показывает полные усилия в шарнирах (при этом возможно изменять массы звеньев механизма). Из программы возможен вызов пояснительной записки в Windows Help File.

Введение

Механизм состоит из кривошипа ОА с ползуном (камнем), кулисы О(В с неподвижной осью О(, являющейся направляющей камня и шатуна ВС с ползуном.

Исходными данными являются расстояния между осями шарниров Li, координаты a и b неподвижного шарнира О(, расстояние c между неподвижной осью О( и направляющей ползуна С, угол наклона направляющей ползуна С, начальное значение угла наклона кривошипа ОА - (0, а также угловые скорость (t и ускорение (tt ведущего кривошипа, а следовательно и принадлежащей кривошипу прямой ОА.

1. Кинематический анализ.

Звено ОА.

Приводное звено ОА вращается вокруг неподвижного центра О и положение любой его частицы  с начальными (лагранжевыми) координатами

а также компоненты скорости и ускорения определяется уравнениями:

Уравнения для скоростей и ускорений получены дифференцированием по времени уравнений движения в форме Лагранжа. Для компактности записей они преобразованы в форме Эйлера, т.е. их аргументами являются текущие координаты частиц.

Звено О(В.

Звено О(В вращается вокруг неподвижного центра О( и положение любой его частицы с начальными координатами:

описывается уравнениями:

где  (0  и  (  -  углы наклона кулисы в начальный и текущий моменты времени соответственно.

Начальное и текущее значение угла ( определяются по приведенным ниже соотношениям, вытекающим из наложенных кинематических связей:

Компоненты скорости:

зависят от угловой скорости кривошипа ОА - (t, которая определяет угловую скорость кулисы

.

Аналогичным образом компоненты ускорения определяют не только угловая скорость (t, но и угловое ускорение кривошипа (tt

где

Соотношения (1.7) и (1.9) непосредственно следуют из кинематической связи (1.5) после дифференцирования обеих частей равенства по времени.

Звено А (камень).

Звено совершает вращательное движение относительно движущейся по окружности оси А и поступательное относительно вращающегося звена О(В. Движение камня можно рассматривать как вращательное вокруг движущегося по окружности полюса (центра вращения). Тогда уравнения движения принимают вид:

где  xA, yA и (А, (А находятся по формулам (1.2) и (1.1) соответственно, а (M и (M - координаты Лагранжа для точки М, принадлежащей звену А. При размерах ползуна 2h1 и 2h2 угловая точка М данного звена имеет координаты:

Ниже приведены компоненты скоростей и ускорений для данного звена:

Звено ВС.

Шатун ВС совершает составное движение (вращение вокруг подвижного центра в точках В или С) которое может быть описано следующим образом:

где

Начальные и текущие значения угла ( в уравнениях (1.14), (1.15) должны удовлетворять наложенным кинематическим связям и неизменности длинны образующих механизм звеньев:

Откуда:

Дифференцируя выражение (1.16) по времени получаем:

Звено С (ползун).

Ползун С движется поступательно вдоль направляющей, имеющей постоянный угол наклона (. Расстояние между осями В и С предполагается неизменным и равным L3. Тогда в произвольный момент времени можно записать для координат оси С следующие уравнения:

дифференцируя которые по времени получаем компоненты скорости и ускорения:

- Динамический анализ.

Для динамического анализа необходимы дополнительные данные о положении центров масс звеньев  Ci  в начальный момент времени , , массах mi и осевых моментах масс второго порядка JCi относительно центральных осей.

Так как скорости и ускорения всех частиц механизма известны, кинетическую энергию каждого из звеньев находим по уравнениям:

где 	- линейные скорости центров масс,

- угловая скорость вращения i - го звена.

Обобщенные силы инерции, приведенные к центрам масс, вычисляются по формулам:

где ,  - линейные (в направлении оси ) и угловые ускорения i - го звена. В соответствии с принятыми  определениями, величины  будем называть силами инерции, а  - моментом пары сил инерции.

Также в дальнейшем будут использованы следующие обозначения (нижний прописной индекс при обозначении сил и моментов указывает точку их приведения):

, ,  - соответственно пассивные, реактивные, активные и внешние технологические  силы, приведенные к точке K;

- полная сила;

- приведенный момент всех сил, включая силы инерции.

Динамический анализ механизма начинаем с наиболее удаленного от привода по энергетической цепи звена. Для данного механизма этим звеном является ползун С.

Предполагается, что технологические силы в процессе движения ползуна не изменяет своего направления, а центр массы ползуна С5 и точка приведения (приложения) внешних сил (полюс Р) не обязательно совпадают с осью шарнира С.

Перенос сил из точек Р и С5 к оси шарнира С сопровождается появлением дополнительного момента относительно оси С. Как для инерционных, так и для внешних технологических сил, в соответствии с общим определением, составляющая момента  равны векторному произведению силы и радиус-вектора точки приложения силы относительно полюса

.

В рассматриваемом случае плоского движения получаем

где

;	  .

Момент MC не создает изменения обобщенной скалярной функции движения в связи с отсутствием его поворота .Но если такая возможность появится в связи с деформацией звеньев или изменением кинематических связей, то тогда изменятся закон движения и связанные с движением характеристики.

Шарнирные соединения по своему конструктивному назначению не могут передавать момент, т.е. результирующий момент в любом шарнире, в том числе в шарнире C , должен обращаться в 0: MC = 0. Момент MC в процессе движения должен компенсироваться эквивалентной парой сил, включающей в себя пассивные силы на поверхности ползуна

.

Так как составляющие пару обе силы  равны по величине и противоположны по направлению, их значения не оказывают  влияния на величину приведенных к оси C усилий,

,

которые можно рассматривать как активные внешние силы для шатуна, приведенные к оси С, энергетически  эквивалентные заменяемому ими ползуну с ограничивающими  его движение направляющими  (с учётом  ) и внешними силами.

Кроме активных сил и сил инерции в шарнире C могут возникать пассивные силы   с компонентами

и тогда полные усилия составят

Величины моментов активных  и инерционных  сил в шарнире C шатуна будут вычислены ниже.

Обобщенные силы, приведенные к оси B, включают сосредоточенные силы с компонентами

,

момент внешних сил

,

и момент сил инерции

,

где

Сумма этих моментов должна компенсироваться направленной в противоположную сторону парой сил: пассивной силой в шарнире C и реактивной в шарнире B

.

Компоненты полного усилия в шарнире B будут равны

Зависимость между приращениями перемещений осей шарниров А и В следует из уравнений (), откуда

С учетом этих соотношений, для приращения энергии внешних сил, передаваемых через шарнир В, получаем

Аналогичным образом преобразуем изменение кинетической энергии с силами инерции

от центра массы С3 к оси A

где

Коэффициенты  при приращениях линейных и угловых обобщенных координат в уравнениях () и ()соответствуют приведённым к оси  А  обобщённым силам

где  (Ri)A - проекции реактивной силы, которая совместно с силой  компенсирует приведённый к точке  А  момент MA

.

При этом моменты внешних сил  и  сил инерции  будут соответственно равны

;

.

Компоненты полной силы, передаваемой через шарнир А

Сила в шарнире , в связи с отсутствием его перемещений, не приводит к изменению составляющих обобщенной скалярной функции движения. Её величина и направление определяется из условий статики.

Так как полные усилия, приведенные к точке А, известны, то запишем уравнения для нахождения полных усилий в точке О

;

,

и крутящего момента на приводном валу

где

# Text boxes

(1.1)

(1.2)

(1.3)

(1.4)

(1.5)

(1.6)

(1.7)

(1.8)

(1.9)

(1.10)

(1.11)

(1.12)

(1.13)

(1.14)

(1.15)

(1.16)

(1.17)

(1.18)

(1.19)

(1.20)

(1.21)

(2.1)

(2.2)

(2.3)

(2.4)

(2.5)

(2.6)

(2.7)

(2.8)

(2.9)

(2.10)

(2.11)

(2.12)

(2.13)

(2.14)

(2.15)

(2.23)

(2.24)

(2.25)

(2.26)

(2.16)

(2.17)

(2.18)

(2.19)

(2.20)

(2.21)

(2.22)