МГТУ «Станкин»

Кафедра «Теоретическая механика»

Курсовая работа по курсу «Специальные главы механики»

Тема:	«Кинематический и динамический анализ шарнирно-рычажного механизма»

Выполнили 									ст. гр. М-10-15:

Евсеева Е.М.

Стукалина Е.И.

Проверил 								профессор Алюшин Ю.А.

Москва 2007 г.

Содержание.

Кинематическая схема	3

Кинематический анализ	4

Звено ОА	4

Звено АВ	4

Звено ВС	4

Звено BD	4

Звено DE	5

Кинематические связи	5

Определение углов, угловых скоростей и ускорений звеньев АВ и ВС	5

Определение углов, угловых скоростей и ускорений звеньев BD и DE	6

Энергетический анализ	8

Динамический анализ	9

Звено DE	9

Звено BD	10

Звено ВС	10

Звено АВ	11

Звено ОА	12

Приложение	13

# Кинематическая схема

Рис. 1. Кинематическая схема.

На Рис. 1 показана кинематическая схема механизма. Механизм состоит из кривошипно-коромысловой части OABCDE и кулисной пары DFK.

Исходными данными для расчета механизма являются расстояния между осями шарниров Li, координаты а и с неподвижного шарнира С, координаты b и d неподвижного шарнира Е, координаты e и fнеподвижного шарнира F. Известны также начальное значение угла наклона , угловая скорость  и угловое ускорение  ведущего кривошипа ОА.

Предполагаемая область применения механизма – манипулятор промышленного робота специального назначения.

# Кинематический анализ

## Звено ОА

Звено ОА вращается вокруг оси О, которая остается неподвижной и совпадает с началом координат системы отсчета, связанной с наблюдателем, следовательно . Для звена ОА получаем:

## Звено АВ

Звено АВ совершает плоско-параллельное движение. Полюсом, вокруг которого звено АВ совершает вращение является точка А с координатами , следовательно, получаем следующие системы уравнений движения:

## Звено ВС

Ведомое звено ВС вращается вокруг оси С, которая остается неподвижной и имеет координаты(а,с), поэтому системы уравнений движения имеют вид:

## Звено BD

Звено BD так же, как и звено ВС является ведомым и так же, как звено АВ совершает плоско-параллельное движение. Полюсом вращения является точка В с координатами , следовательно, получаем следующие системы уравнений движения:

## Звено DE

Ведомое звено DE движется по аналогии со звеном ВС: вращается вокруг оси Е, которая остается неподвижной и имеет координаты(с,d), поэтому системы уравнений движения имеют вид:

# Кинематические связи

Выразим значения углов ψ, ξ, ε и μ через значения известного угла φ, а так же определим  через  и .

## Определение углов, угловых скоростей и ускорений звеньев АВ и ВС

Т. к. расстояние между осями О и С остается постоянным при работе механизма, то величины ψ и ξ можно определить из системы уравнений:

(1)

Введем следующие обозначения:

В соответствии с этими обозначениями система (1) принимает вид:

(2)

или

(2а)

Возведем обе части уравнений системы(2а) и почленно сложим. Получим:

Введем еще одно обозначение:

В соответствии с обозначениями и формулами тангенсов половинного угла, получаем:

(3)

Решив квадратное уравнение (3), имеем:

Зная ψ, можем вычислить ξ из 2-го уравнения системы (2а):

(5)

Дифференцируя уравнения системы (1) по времени, определяем угловые скорости звеньев АВ и ВС:

Аналогично дифференцируя уравнения системы (6) по времени, определяем угловые ускорения звеньев АВ и ВС:

## Определение углов, угловых скоростей и ускорений звеньев BD и DE

Т. к. расстояние между осями О и Е остается постоянным при работе механизма, то величины ε и μ можно определить из системы уравнений:

(7)

Введем следующие обозначения:

В соответствии с этими обозначениями система (1) принимает вид:

(8)

или

(8а)

Возведем обе части уравнений системы(8а) и почленно сложим. Получим:

Введем еще одно обозначение:

В соответствии с обозначениями и формулами тангенсов половинного угла, получаем:

(9)

Решив квадратное уравнение (9), имеем:

Зная ε, можем вычислить μ из 2-го уравнения системы (8а):

(11)

Дифференцируя уравнения системы (7) по времени, определяем угловые скорости звеньев BD и DE:

Аналогично дифференцируя уравнения системы (12) по времени, определяем угловые ускорения звеньев BD и DE:

# Энергетический анализ

В этом разделе необходимо найти  законы движения центров масс всех звеньев, линейные скорости и ускорения центров масс, также усилия и моменты в центрах масс, кинетическую энергию всех звеньев механизма. Координаты, скорости и ускорения центров масс находим по формулам, аналогичным формулам, приведенным в предыдущем разделе.

Кинетическую энергию найдем по формуле:

где:

- мгновенная скорость центра масс;

- угловая скорость вращения i - го звена.

По следующим формулам найдем усилия, моменты и мощности в центрах масс:

# Динамический анализ

Так как скорости и ускорения всех частиц механизма известны, кинетическую энергию каждого из звеньев находим по уравнениям:

Приращение кинетической энергии можно записать через приращение линейных и угловых перемещений, множители которых определяют обобщенные силы инерции, приведенные к центру массы.

## Звено DE

Приведем все силы и моменты, действующие на коромысло DE к оси шарнира D:

Рис. 2. Звено DE.

## Звено BD

Приведем силы и моменты, действующие на шатун BD к оси шарнира B.

Рис. 3. Звено BD.

## Звено ВС

Чтобы найти все силы и моменты, действующие на коромысло ВС к оси шарнира В, необходимо записать два варианта приращения энергии: через известные и искомые силы.

Все силы и моменты, действующие на шатун BD, уже приведены к оси шарнира В. Приведем теперь силы и моменты, действующие на коромысло ВС к оси шарнира В.

Рис. 4. Звено ВС.

Далее находим значения обобщенных сил в шарнире В путем суммирования полученных значений для звеньев DВ и ВС.

## Звено АВ

Приведем все силы и моменты, действующие на шатун АВ к оси шарнира А:

Рис. 5. Звено АВ.

## Звено ОА

Находим момент на приводном валу:

Рис. 6. Звено ОА.

Сравнение графиков М0 и М0пров подтверждает правильность расчетов.

# Приложение

В приложении к работе дана программа визуализации работы механизма. В программе предусмотрена возможность отображения центров масс и мощностей.

Рис. 7. Программа визуализации.