Инструкция по использованию анимационной модели 8-ми

звенного листоштамповочного пресса в графическом пакете

T-FLEX CAD 10.

- Для полноценной работы анимационной модели Вам понадобится версия графического пакета T-FLEX CAD 10 или T-FLEX CAD 10 (студенческая версия).

- После того как вы открыли файл (8-ми звенник модель.GRB или 3d модель с аналогичным расширением) перед вами: в правом углу листа будет отображаться сама модель многозвенника, а в левом углу так называемые «треугольники сил» на которых и будут отображаться: как направление, так и величина сил действующих в узлах многозвенника в реальном времени. Для более комфортного просмотра рекомендуется отключить видимость вспомогательных прямых путям нажатия на клавишу с изображением солнечных очков и двух перпендикулярных пунктирных прямых (данная клавиша расположена на панели «Вид» которая располагается с правой стороны от модели).

- Анимацию механизма можно осуществить двумя способами:

- изменяя угол входного звена механизма OBA в ручном режиме (для этого необходимо зайти в режим изменения построения: клавиша с изображением ножниц перерезающих пунктирную прямую, клавиша расположена на панели инструментов «Стандартная». После входа в режим изменения подвести курсор ко входному звену и нажать левую клавишу мыши затем путем перемещения курсора против или по часовой стрелке изменять величину угла поворота входного звена OBA)

- изменяя угол входного звена механизма OBA в автоматическом режиме (для этого необходимо войти в пункт Анимация (Параметры-> Анимация) и в появившемся окне  указать следующие параметры имя переменной: alfa, начальное, конечное значение, а также шаг анимации можно задать произвольно в соответствии с желаемым результатом. Необходимо также установить «галочки» в пункте меню «очистка экрана» дабы обновлять изображение с частотой соответствующей шагу анимации. Также необходимо отметить пункт меню «панель управления». Остальные параметры остаются на усмотрение пользователя. После ввода параметров нажать клавишу OK и наблюдать за процессом. После завершения процесса анимации и остановки модели нажать клавишу Esc.

4.  Существует также возможность изменения исходных размеров и параметров механизма. Для изменения таковых необходимо зайти в «редактор переменных» модели (для этого необходимо нажать на клавишу с изображением калькулятора, клавиша расположена на панели инструментов «Стандартная») После нажатия на данную клавишу перед пользователем появляется окно редактора в котором он меняет требуемые параметры, после изменения и для вступления их в силу следует нажать клавишу OK.